## Slide 1: 电子线路课程设计可行性报告课题名称：基于ESP32 与LM386的智能药箱系统设计
2025/09/15
汇报人:

## Slide 2: 目录
CONTENTS
01
系统概述、设计思路
02
系统组成与工作原理
03
单元电路的设计与分析
04
设计的难点和可能出现的问题
05
预期达到的性能指标
06
课题中独立设计部分介绍
07
市场调研与外观设计
08
人员分工与进度安排

## Slide 3: 系统概述、设计思路
01

## Slide 4: 系统框图设计
云端服务器架构
小程序架构

## Slide 5: 系统框图设计
硬件部分架构

## Slide 6: 系统设计思路与框架
设计思路
以产品实用性为导向，结合物联网与AI技术，在ESP32与LM386硬件基础上创新，实现智能药箱远程控制与数据互联。
系统框架
采用三层架构：感知层（ESP32+传感器）、传输层（Wi-Fi+云端）、应用层（微信小程序），形成完整数据闭环。
核心功能
包含用药提醒、远程监护、健康数据记录三大核心模块，满足用户用药管理全流程需求。
技术路径
硬件层实现数据采集与控制，云端层处理数据存储与交互，应用层提供用户友好操作界面。

## Slide 7: 系统组成与工作原理
02

## Slide 8: 系统功能与工作原理
工作原理
云端服务器同步用户设定，ESP32接收指令后驱动LM386音频模块与LED灯，实现多模态提醒。
核心功能
用药定时提醒：音乐+LED灯双重提示；服药确认反馈：物理按键上传状态至云端；紧急联络机制：超时未服药自动通知联系人。
数据交互
ESP32通过Wi-Fi与云端双向通信，实时上传用药记录，接收小程序配置更新，确保数据同步。
用户体验
小程序端支持个性化用药计划设置，历史记录查询，紧急联系人管理，界面简洁易操作。

## Slide 9: 单元电路的设计与分析
03

## Slide 10: LM386的音频功放设计
LM386芯片参数详解
LM386芯片工作电压4V-12V，增益可调至200倍，适于音量控制。
输出功率与应用
供电电压决定输出功率，6V约0.3W，9V超0.5W，足驱小扬声播音乐。
输入阻抗与电路匹配
输入阻抗50kΩ确保与ESP32音频输出良好匹配。
电路设计与仿真结果
电路增益约50倍，波形仿真成功，需滤波减纹波。

## Slide 11: 供电电路设计
移动式智能药箱电路设计
设计移动智能药箱，采用移动式锂电池供电设计方案:用TC4056管理锂电池充放，HX3608升压，DW06D保护供电电路电路。
固定式智能药箱电路设计
借助常见手机充电变压器，以简化电源设计。仅需设计5V转3.3V电路为单片机供电，同时添加滤波电容限制纹波。

## Slide 12: 设计的难点和可能出现的问题
04

## Slide 13: 供电电路的设计
由于我们三人都没有对于电源设计的经验，贸然使用220V的市电进行供电会带来许多不可控的因素
安全因素
需设计可靠隔离电路，确保高压转低压，保障人身安全。
稳定因素
设计供电模块，选恰当稳压芯片，保电压稳定，重散热防损。
纹波与噪声因素
供电模块需控纹波、抑噪声，保障音频功放与单片机稳定运行。

## Slide 14: ESP32与小程序的对接
ESP32与小程序对接方法
发现多种方案，如HTTP请求调用云函数，需克服ESP32编程难题；BLE直连实现近场互动，依赖ESP32 BLE库及微信API。
实际设计考量
评估难易度与目标，权衡HTTP云调用、BLE蓝牙对接及WiFi直连方案，择优而定。

## Slide 15: 预期达到的性能指标
05

## Slide 16: 用药提醒机制
用药提醒核心
内置精准时钟，依据微信小程序设定用药时间，触发定时提醒，结合音乐与LED灯提示，确保及时用药。
提醒机制详情
到达设定时间，药箱利用LM386驱动播放音乐，对应药格LED灯亮起，实现视听双重提醒效果。

## Slide 17: 用药记录追踪
用药记录功能
药箱配物理按键确认用药，ESP32收信号上传时间、药物种类至云端，微信小程序展示用药历史。
数据展示方式
用药数据以列表或图表形式在小程序呈现，方便用户及监护人查阅完整记录。

## Slide 18: 远程健康保障
远程通知
用户设定紧急联系人，若用药提醒后15分钟内未确认服药，系统自动通知联系人，附带用药时间与药物信息。
健康保障机制
通过小程序连接云端服务器，实现自动监测与远程提醒，确保及时关注用户健康状况。

## Slide 19: 直观显示信息
直观显示信息
药箱本体配显示屏，清晰显示日期、时间，下一次用药时间、药物名称及用药位置，无需手机，快速获取信息。
药箱功能亮点
通过直观显示屏，用户可便捷查看用药详情，提升用药管理效率，设计人性化，使用体验佳。

## Slide 20: 课题中独立设计部分介绍
06

## Slide 21: 应用场景与目标
设计目的
针对人口老龄化及快节奏生活，智能药箱旨在提醒用药，保障健康。
功能描述
智能提醒服药，显示药物信息，未按时服药触发警报，小程序记录查询。

## Slide 22: 设计特色与个性化服务
设计特色
融合先进科技，提供定制化药物管理方案，确保每位用户都能获得贴合自身需求的服务。
个性化服务
支持多用户信息独立登录，云端同步更新，无论身处何地，都能轻松管理个人用药计划。

## Slide 23: 硬件电路设计
场景痛点：产品需要具备移动性 ——> 做到可充电，长续航（充电低功耗设计）
采用ESP32单片机，利用其自带BLE模块（低功耗蓝牙）降低系统功耗。同时，放弃更好开发UI的串口LCD屏而选用OLED屏。选用静态电流更低的稳压芯片（AMS1117-3.3V），进一步压低系统的功耗。
充供电方案
由于满足移动性，我们考虑使用锂电池进行供电。
为解决锂电池的非恒压特性对稳压电路的影响，我们采用升压后降压方式供电，即利用HX3608（Boost芯片）升压至5V后满足（3.3V）稳压芯片的压差 > 0.5V要求,同时可以为音频功放进行供电。
为保证充电的安全性，我们同时加入充电保护电路，进一步增加了安全性。
低功耗

## Slide 24: 创新设计亮点
多模态交互
结合音频（LM386）、视觉（LED）、触控（物理按键）多模态交互方式，提升老年用户操作便捷性。
低功耗优化
采用ESP32深度睡眠模式与动态唤醒机制，静态功耗降至5mA以下，电池供电可续航7天以上。
模块化设计
硬件采用模块化架构，药格独立控制单元支持扩展至6个药仓，适应不同用药需求。

## Slide 25: 市场调研与外观设计
07

## Slide 26: 市场调研--竞品分析
竞品1
售价98.0
竞品2
售价35.6
竞品3
售价29.38

## Slide 27: 市场调研--消费者反馈
闹铃
用户们希望在特殊场合可以让药箱仅振动，不闹铃，即需要考虑到混合提醒功能
药盒
一方面要考虑到容量问题，一方面要合理设置不同药盒间的隔断，混药，特别是在药外观相近时，可能会造成严重的后果
人机交互
有用户反应设置难度大，我们需要尽可能简化用户的使用方法

## Slide 28: 外观结构设计
整体造型
采用圆角长方体设计，尺寸150×76.5×35mm，白色ABS材质，表面磨砂处理防指纹，适合家居环境摆放。
人机交互区
正面集成2.4英寸LCD显示屏（显示时间/用药信息）、4个物理按键（确认/取消/上一页/下一页）、6个LED指示灯（对应药仓）。
药仓设计
内置6个独立药仓，每个尺寸为21×35×30mm，药仓底部集成压力传感器检测余量。
接口布局
侧面配置Type-C充电口、复位键，底部预留挂墙孔位，支持桌面摆放与壁挂两种安装方式。

## Slide 29: 人员分工与进度安排
08

## Slide 30: 团队分工明细
01
硬件开发
（）：负责ESP32主控电路通信设计、LM386音频模块调试、硬件系统集成与测试。硬件电路焊接与联调。
02
软件开发
（）：
负责微信小程序开发、云端API接口编写、ESP32固件开发与数据交互实现。硬件电路焊接与联调。
03
单片机软件开发
（）：负责市场调研、产品外观设计、结构建模、可行性报告撰写。硬件电路焊接与联调，单片机程序开发。
04
项目管理
三人共同参与需求分析与方案评审，每周进行进度同步与问题攻坚，确保项目按期交付。

## Slide 31: 项目进度安排
项目阶段
9月12日前完成可行性报告，13日至月底设计电路与采购元器件。
主要功能开发
10月焊接调试电路，同步开发ESP32基础功能。软件界面设计以及通信端口开发。
初步联调及美化
11月进一步开发小程序与服务器，实现数据交互及API调用。进行初步联调，并进行外观美化。
系统测试与答辩
12月联调优化，准备报告与答辩材料。

## Slide 32: 谢谢
THE END