## Slide 1: 电子线路课程设计可行性报告课题名称：基于ESP32 与LM386的智能药箱系统设计
2025/09/15
汇报人:

## Slide 2: 目录
CONTENTS
01
系统概述、设计思路
02
系统组成与工作原理
03
单元电路的设计与分析
04
元器件明细表
05
调试所需的仪器设备

## Slide 3: 目录
CONTENTS
06
设计的难点和可能出现的问题
07
预期达到的性能指标
08
课题中独立设计部分介绍
09
外观设计
10
人员分工与进度安排

## Slide 4: 通信工程3班成员信息
成员信息汇总
通信工程3班成员包括（）、（）、（），信息完整无误。
班级编码规范
班级统一为通信工程3班，学号前六位为202300，后五位为个人编码，确保格式规范便于管理。

## Slide 5: 系统概述、设计思路
01

## Slide 6: 系统设计思路与框架
设计思路
以产品实用性为导向，结合物联网与AI技术，在ESP32与LM386硬件基础上创新，实现智能药箱远程控制与数据互联。
系统框架
采用三层架构：感知层（ESP32+传感器）、传输层（Wi-Fi+云端）、应用层（微信小程序），形成完整数据闭环。
核心功能
包含用药提醒、远程监护、健康数据记录三大核心模块，满足用户用药管理全流程需求。
技术路径
硬件层实现数据采集与控制，云端层处理数据存储与交互，应用层提供用户友好操作界面。

## Slide 7: 系统组成与工作原理
02

## Slide 8: 系统功能与工作原理
工作原理
云端服务器同步用户设定，ESP32接收指令后驱动LM386音频模块与LED灯，实现多模态提醒。
核心功能
用药定时提醒：音乐+LED灯双重提示；服药确认反馈：物理按键上传状态至云端；紧急联络机制：超时未服药自动通知联系人。
数据交互
ESP32通过Wi-Fi与云端双向通信，实时上传用药记录，接收小程序配置更新，确保数据同步。
用户体验
小程序端支持个性化用药计划设置，历史记录查询，紧急联系人管理，界面简洁易操作。

## Slide 9: 单元电路的设计与分析
03

## Slide 10: LM386的音频功放设计
LM386芯片参数详解
LM386芯片工作电压4V-12V，增益可调至200倍，适于音量控制。
输出功率与应用
供电电压决定输出功率，6V约0.3W，9V超0.5W，足驱小扬声播音乐。
输入阻抗与电路匹配
输入阻抗50kΩ确保与ESP32音频输出良好匹配。
电路设计与仿真结果
电路增益约50倍，波形仿真成功，需滤波减纹波。

## Slide 11: 供电电路设计
固定式智能药箱电路设计
设计5V转3.3V电路，确保ESP32稳定供电。
移动式智能药箱电路设计
设计移动智能药箱，用TC4056管理锂电池充放，HX3608升压，DW06D保护。

## Slide 12: 元器件明细表
04

## Slide 13: 主控与音频功放元件
ESP32 — 主控芯片 LM386 — 音频功放

## Slide 14: 音频输出与无备注元件
扬声器 — 8Ω，0.5W — 音频输出 C4 — C5 — R1 — R2 — R3 —

## Slide 15: 晶体与电感元件
XTAL1 — XTAL2 — L1 — L2 —

## Slide 16: 未列明元件
。。。。 — — — |

## Slide 17: 调试所需的仪器设备
05

## Slide 18: 电子实验器材列表
· PC机 · 面包板 · 万用表 · 示波器 · 稳压电源 · 杜邦线、导线

## Slide 19: 设计的难点和可能出现的问题
06

## Slide 20: 供电电路的设计
由于我们三人都没有对于电源设计的经验，贸然使用220V的市电进行供电会带来许多不可控的因素
安全因素
需设计可靠隔离电路，确保高压转低压，保障人身安全。
稳定因素
设计供电模块，选恰当稳压芯片，保电压稳定，重散热防损。
纹波与噪声因素
供电模块需控纹波、抑噪声，保障音频功放与单片机稳定运行。

## Slide 21: ESP32与小程序的对接
ESP32与小程序对接方法
发现多种方案，如HTTP请求调用云函数，需克服ESP32编程难题；BLE直连实现近场互动，依赖ESP32 BLE库及微信API。
实际设计考量
评估难易度与目标，权衡HTTP云调用、BLE蓝牙对接及WiFi直连方案，择优而定。

## Slide 22: 预期达到的性能指标
07

## Slide 23: 用药提醒机制
用药提醒核心
内置精准时钟，依据微信小程序设定用药时间，触发定时提醒，结合音乐与LED灯提示，确保及时用药。
提醒机制详情
到达设定时间，药箱利用LM386驱动播放音乐，对应药格LED灯亮起，实现视听双重提醒效果。

## Slide 24: 用药记录追踪
用药记录功能
药箱配物理按键确认用药，ESP32收信号上传时间、药物种类至云端，微信小程序展示用药历史。
数据展示方式
用药数据以列表或图表形式在小程序呈现，方便用户及监护人查阅完整记录。

## Slide 25: 远程健康保障
远程通知
用户设定紧急联系人，若用药提醒后15分钟内未确认服药，系统自动通知联系人，附带用药时间与药物信息。
健康保障机制
通过小程序连接云端服务器，实现自动监测与远程提醒，确保及时关注用户健康状况。

## Slide 26: 直观显示信息
直观显示信息
药箱本体配显示屏，清晰显示日期、时间，下一次用药时间、药物名称及用药位置，无需手机，快速获取信息。
药箱功能亮点
通过直观显示屏，用户可便捷查看用药详情，提升用药管理效率，设计人性化，使用体验佳。

## Slide 27: 课题中独立设计部分介绍
08

## Slide 28: 应用场景与目标
设计目的
针对人口老龄化及快节奏生活，智能药箱旨在提醒用药，保障健康。
功能描述
智能提醒服药，显示药物信息，未按时服药触发警报，小程序记录查询。

## Slide 29: 设计特色与个性化服务
设计特色
融合先进科技，提供定制化药物管理方案，确保每位用户都能获得贴合自身需求的服务。
个性化服务
支持多用户信息独立登录，云端同步更新，无论身处何地，都能轻松管理个人用药计划。

## Slide 30: 创新设计亮点
AI健康分析
创新融入AI算法，通过用药记录分析用户服药规律，提供个性化健康建议，区别于传统药箱单一提醒功能。
多模态交互
结合音频（LM386）、视觉（LED）、触控（物理按键）多模态交互方式，提升老年用户操作便捷性。
低功耗优化
采用ESP32深度睡眠模式与动态唤醒机制，静态功耗降至5mA以下，电池供电可续航7天以上。
模块化设计
硬件采用模块化架构，药格独立控制单元支持扩展至8个药仓，适应不同用药需求。

## Slide 31: 电路连接与供电方案
电路连接
采用电源接线端子，确保电路连接稳固可靠。
供电方案
初定使用手机充电器ACDC转换，降压滤波实现直插供电，后续视情况采用锂电池以增强移动性。

## Slide 32: 外观设计
09

## Slide 33: 外观结构设计
01
整体造型
采用圆角长方体设计，尺寸280×180×120mm，白色ABS材质，表面磨砂处理防指纹，适合家居环境摆放。
02
人机交互区
正面集成2.4英寸LCD显示屏（显示时间/用药信息）、4个物理按键（确认/取消/上一页/下一页）、8个LED指示灯（对应药仓）。
03
药仓设计
内置8个独立药仓，每个容量100ml，透明翻盖带卡扣设计，支持单独拆卸清洗，药仓底部集成压力传感器检测余量。
04
接口布局
侧面配置Type-C充电口、复位键，底部预留挂墙孔位，支持桌面摆放与壁挂两种安装方式。

## Slide 34: 人员分工与进度安排
10

## Slide 35: 团队分工明细
01
硬件开发组
（）：负责ESP32主控电路设计、LM386音频模块调试、硬件系统集成与测试。
02
软件开发组
（）：负责微信小程序开发、云端API接口编写、ESP32固件开发与数据交互实现。
03
设计与文档组
（）：负责产品外观设计、结构建模、实验数据整理、可行性报告撰写。
04
项目管理
三人共同参与需求分析与方案评审，每周进行进度同步与问题攻坚，确保项目按期交付。

## Slide 36: 项目进度安排
项目阶段
9月12日前完成可行性报告，13日至月底设计电路与采购元器件。
硬件开发
10月全月焊接调试电路，同步开发ESP32基础功能。
软件集成
11月开发小程序与服务器，实现数据交互及API调用。
系统测试
12月联调优化，准备报告与答辩材料。

## Slide 37: 谢谢
THE END