## Slide 1
物联网工程 | 文献综述
射频大模型的范式之争
基于 VLM 的内化感知 vs 基于智能体的工具协同
总览 · 路线A（RF-GPT/Seeing Radio）· 路线B（WirelessAgent/AICEBERG/raNora）· 对比
2026

## Slide 2
汇报提纲（总-分-总）
总览 · 路线A详解 · 路线B详解 · 综合比较
总：背景与路线概览
射频大模型的必要性
两条路线的核心分歧
文献全景地图
分：路线A — VLM内化感知
RF-GPT：架构/数据/实验
Seeing Radio：前序工作
路线小结
分：路线B — 智能体协同
WirelessAgent / AICEBERG
raNora / Multi-LLM DRL
路线小结
总：综合比较与展望
多维度对比 + 案例研究
核心洞见与结论
未来方向
范式之争 | 文献综述
02 / 15

## Slide 3
总览：背景与两条路线
大模型浪潮 → 射频智能需求 → 两条技术路线的分歧
LLM / VLM 的成功
• 文本：ChatGPT/GPT-4/Claude
• 视觉：Qwen2.5-VL/GPT-4o
• Agent：工具调用/多步推理
→ 射频领域能否受益？
射频智能面临的挑战
• RF数据高采样率/复数域/时变
• 真实标注数据极度匮乏
• 需要硬件控制能力
→ 需要AI与RF的深度融合
核心分歧
路线A：VLM内化感知
让LLM学会看频谱图
路线B：智能体协同
让LLM调用工具分析频谱
文献全景
路线A：RF-GPT (Khalifa) · Seeing Radio · Multimodal Wireless FM
路线B：WirelessAgent · AICEBERG · raNora · Multi-LLM Agent DRL
范式之争 | 文献综述
03 / 15

## Slide 4
路线A：RF-GPT 核心架构
RF-GPT: Teaching AI to See the Wireless World | Khalifa University | arXiv 2026.02
核心思路
将 RF 信号转为频谱图，利用 VLM
已有的视觉编码能力来处理
三大组件：
① RF 编码器
IQ → STFT频谱图 → ViT
→ 1369个RF token
② RF 适配器
线性投影 d → dLM
③ Decoder-only LLM
Qwen2.5-VL (3B/7B)
RF token为前缀生成文本
为什么选频谱图而非原始IQ？
① IQ 采样率过高，直接输入 Transformer 计算不可行
② 频谱图是天然时频表示，调制/带宽/重叠=几何特征
③ 视觉编码器预训练后可提取通用语义结构
局限：丢失相位信息，但本文感知任务不依赖相位
关键批评
无新架构——视觉编码器+线性投影+现成LLM，零架构创新
技术贡献仅在于"RF-grounded instruction tuning"微调配方
类比：就像给一个眼科医生配了副眼镜，不是发明了新的视觉系统
范式之争 | 路线A
04 / 15

## Slide 5
路线A：RF-GPT 数据合成管线
12,000个RF场景 · 625,000条指令对 · 零人工标注
六种无线技术（MATLAB合成）
5G NR · LTE · UMTS · WLAN · DVB-S2 · Bluetooth
每样本附带完整配置元数据
（带宽/调制/子载波间隔/时频位置）
拒绝采样保证所有波形符合3GPP/ETSI/IEEE标准
自动化标注管线
① 元数据提取 → 确定性技术描述
② 5个信息层级：摘要/全局视觉/上下文
③ GPT-OSS-120B生成多样化指令对
使用了前3个层级（摘要+全局视觉+信号视觉）
关键问题：全合成数据
• MATLAB 合成信号 vs 真实空口信号之间存在巨大鸿沟（信道模型数学化、噪声AWGN、无真实硬件损伤）
• 语音识别 Whisper 用了68万小时真实数据才能zero-shot泛化；12K合成场景的泛化能力存疑
训练配置
基座：Qwen2.5-VL (3B/7B) | 训练：3 epoch, AdamW | 硬件：8×NVIDIA H200 (140GB)
频谱图：STFT (Blackman), 512×512, 1369 tokens | 精度：BF16 mixed precision
范式之争 | 路线A
05 / 15

## Slide 6
路线A：RF-GPT 实验结果
五大基准 · RF-GPT vs 通用VLM（Qwen2.5-VL / GPT-5）
基准任务
RF-GPT-7B
通用VLM
WBMC（调制分类）
82.4%
7.0%
WBOD（重叠检测）
91.5%
~25%
WTR（技术识别）
99.64%
~5%
WNUC（用户计数）
70.17%
~23%
NRIE（NR信息提取）
~80%
~20%
信号数量识别准确率：RF-GPT ~98% vs 通用VLM <5%
VLM在RF任务上表现≈随机猜测，证明RF grounding是必需的
消融实验亮点
鲁棒性
对CFO/PA/TDL鲁棒
IQ不平衡最具破坏性
vs CNN/Transformer
RF-GPT (3 epoch) > ViT-H (30 epoch)
数据效率更高
分辨率
224→512 分辨率提升 +9pp
但token数增加，推理成本更高
范式之争 | 路线A
06 / 15

## Slide 7
路线A：Seeing Radio + 路线小结
Seeing Radio — RF-GPT 的前序工作 | 同团队 | arXiv 2026.01
Seeing Radio 核心发现
• 三种可视化方式对比：
时域轨迹 / 幅度谱图 / 联合表示
• 57类调制识别：微调后~90%（基模~10%）
• 对噪声鲁棒，可泛化到未见过的调制类型
→ 证明了 VLM 从零学会 RF 感知的可行性
路线A的共同问题
① 全合成数据，真实信号泛化存疑
② 只和通用VLM比，未与RF专用模型比
③ 端到端黑箱，推理过程不可审计
④ 无法控制硬件，仅限识别任务
⑤ 无架构创新（VLM+线性投影）
路线A小结
✅ 优势
端到端简洁、单一模型统一多任务、学术上有发表价值
❌ 劣势
合成→真实泛化鸿沟、对比基线弱、黑箱推理、无硬件控制、架构创新不足
整体评价：思路有亮点（VLM+频谱图），但论文完整度距离顶会标准有明显差距
范式之争 | 路线A
07 / 15

## Slide 8
路线B：WirelessAgent
WirelessAgent: LLM Agents for Intelligent Wireless Networks | arXiv 2025.05 | 代码开源
核心架构
四模块认知架构（镜像人类认知）
① 感知（Perception）：观察网络状态和环境
② 记忆（Memory）：保留历史经验与上下文
③ 规划（Planning）：基于目标制定策略
④ 行动（Action）：在网络中执行决策
基于 LangGraph 架构实现
实验结果（网络切片）
+44.4%
带宽利用率 vs Prompt-based方法
4.3%
仅低于规则最优解
R1版本
CSI缺失 + Agent + 预测模型 → RMSE降低67%
与路线A的关键区别
• LLM不做信号理解，而是做推理编排
• 工具调用获取专业分析结果
• 发挥LLM长板（推理/规划/对话）
• 回避短板（信号处理交给专业工具）
路线B的优势
✓ 调用现成工具，无需大量标注数据
✓ 推理过程可审计可溯源
✓ 新任务 = 新工具，无需重新训练
✓ 可控制硬件、已有商用落地
范式之争 | 路线B
08 / 15

## Slide 9
路线B：AICEBERG — 硬件控制
AICEBERG: Agentic AI for Radio Monitoring | MDPI Smart Cities 2026.04
三层架构
用户自然语言 → LLM推理 → MCP桥接 → SCPI → 频谱分析仪
① LLM推理层
语义理解、意图识别、任务规划
② MCP桥接层
Model Context Protocol，结构化工具调用
③ SCPI硬件控制层
标准仪器控制协议，驱动频谱分析仪
双服务器设计
执行服务器
处理LLM生成的指令
执行频谱测量操作
返回测量结果
安全服务器
校验参数合法性
检查操作边界
防止误操作
执行 + 安全分离 → 确保硬件操作不越界
路线B的代表意义
• AICEBERG 是第一次把 LLM + MCP + 硬件控制 完整打通的工作
• 验证了"LLM做推理编排 + 工具做专业操作"这个范式的可行性
• 发表在MDPI Smart Cities，非顶刊，但思路方向有价值
范式之争 | 路线B
09 / 15

## Slide 10
路线B：产业落地 + 混合架构
从学术到产业 — 路线B的多元化进展
raNora — 首个商用电信Agent（2026.03）
• 开发商：Aircom（电信AI领域厂商）
• 多 Agent 协作系统
• 已上线功能：
- 数据库Agent：合规审计、差异分析
- 覆盖Agent：站点推荐、覆盖分析
基于电信领域训练的LLM推理引擎
Multi-LLM Agent DRL（KTH, 2025-26）
• 每个基站/UE 部署一个 LLM Agent
• 混合架构：
LLM → 高层协商、合作、策略适配
DRL → 低层功率分配、波束赋形
面向6G的可扩展混合方案
路线B小结
✅ 优势
调用现成工具 | 可审计推理链 | 灵活扩展 | 硬件控制 | 已有商用落地
❌ 劣势
系统复杂 | 延迟较高 | LLM幻觉风险（需校验） | 学术发表较难
整体评价：产业上更务实，在工程落地和真实场景泛化上明显领先路线A
范式之争 | 路线B
10 / 15

## Slide 11
综合对比：多维度比较
两条路线的 8 个关键维度对比
维度
路线A：VLM内化感知
路线B：智能体协同
核心假设
让LLM学会看频谱
让LLM调用工具分析频谱
数据需求
高（625K合成对）
低（工具已有能力）
真实泛化
差（合成→真实）
好（工具真实处理）
硬件控制
不支持
支持（SCPI/API）
可解释性
黑箱
可审计推理链
扩展新任务
需重新微调
加工具即可
系统复杂度
低（单一模型）
中高（多组件）
产业落地
尚无
已有商用（raNora）
学术发表
容易（微调方法）
较难（偏工程）
范式之争 | 综合比较
11 / 15

## Slide 12
案例研究：检测非法干扰
任务："分析 2.4GHz 频段是否存在非法干扰" — 两条路线分别怎么做？
路线A：VLM内化感知
① SDR采集IQ → 转频谱图
② 问VLM："这个频段有没有异常干扰？"
③ VLM输出：
"检测到非WiFi信号，疑似干扰……"
风险
• 模型没受过真实干扰训练，可能误判
• 没有法规数据库对照，无法判断"非法"
路线B：智能体协同
① Agent解析意图 → 调用频谱分析工具
② 工具返回各信道占用/功率/信号类型
③ Agent调用FCC数据库查询频率分配
④ 综合判断 → 输出带证据的报告
"信道6存在未授权信号，功率-30dBm，
建议进一步排查"
优势
• 每步可审计、可溯源、可人工干预
• 结合法规数据库，判断有据可依
范式之争 | 综合比较
12 / 15

## Slide 13
核心洞见与结论
三条结论 · 一个预判 · 四个开放问题
结论一：两条路线不是互斥的，是互补的
路线A适合纯识别任务（调制分类、技术识别），路线B适合需要推理+决策+控制的任务
结论二：智能体路线在工程落地和真实泛化上明显领先
已有商用产品（raNora）、真实数据验证（WirelessAgent）、硬件控制能力（AICEBERG）
结论三：未来融合架构 — Agent为主，VLM为辅
LLM Agent做推理编排，VLM作为Agent的一个"工具"处理频谱图，传统模型和数据库作为其他工具
开放问题：VLM能否在真实RF数据上达到可用准确率？Agent如何保证LLM幻觉不导致误操作？
范式之争 | 结论
13 / 15

## Slide 14
参考文献
路线A：VLM内化感知
[1] Zou et al. RF-GPT: Teaching AI to See the Wireless World.
arXiv:2602.14833, 2026.
[2] Zou et al. Seeing Radio: From Zero RF Priors to Explainable
Modulation Recognition with VLM. arXiv:2601.13157, 2026.
[3] Multimodal Wireless Foundation Models.
arXiv:2511.15162, 2025.
路线B：智能体协同
[4] Tong et al. WirelessAgent: LLM Agents for Intelligent
Wireless Networks. arXiv:2505.01074, 2025.
[5] WirelessAgent R1: Unified Agent for Resource Allocation.
arXiv:2604.17440, 2026.
[6] Popescu & Stanescu. AICEBERG: Agentic AI for Autonomous
Radio Monitoring. MDPI Smart Cities, 2026.
[7] Aircom. raNora: Agentic AI for Autonomous Radio Planning.
商用平台, 2026.03.
[8] Li et al. Multi-LLM Agent DRL for Next-Generation
Wireless Communication Systems. KTH/NAISS, 2025-2026.
[9] Chi et al. RF-Diffusion: Radio Signal Generation via
Time-Frequency Diffusion. MobiCom 2024.
范式之争 | 参考文献
14 / 15

## Slide 15
Thank You
Q & A
射频大模型的范式之争
基于 VLM 的内化感知 vs 基于智能体的工具协同