## Slide 1
RF-GPT: Teaching AI to See
the Wireless World
射频大模型 —— 让AI"看懂"无线电
Hang Zou, Yu Tian, Bohao Wang, Lina Bariah, Samson Lasaulce, Chongwen Huang, Merouane Debbah
arXiv:2602.14833 | Khalifa University / Zhejiang University / Universite de Lorraine
2026
Notes: • Intro: 今天汇报的这篇工作来自 Khalifa University 和浙江大学合作，发表在 arXiv 上
• Hook: 大模型能看文字、看图片、听声音，但还不能"看"无线电波。这篇工作填补了这个空白
• Transition: 先来看看为什么要做这件事

## Slide 2
汇报提纲
OUTLINE
01
背景与动机
大模型的成功与射频缺席
传统射频智能的四重困境
RFLM愿景
02
RF-GPT 核心思路
三大组件架构
为何选择频谱图
类比：RF全科医生
03
数据合成管线
六种无线技术波形生成
自动化标注与指令合成
零人工标注：62.5万指令对
04
实验评估
五大基准任务全面评测
通用VLM vs RF-GPT对比
消融与鲁棒性分析
05
相关工作对比
RF基础模型对比
Telecom LLMs对比
与VLA模型的联系
06
总结与展望
三大贡献总结
当前局限
未来方向
RF-GPT Presentation
02 / 15
Notes: • Overview: 整个汇报分为六个部分，从背景、方法、数据、实验到展望
• Timing: 大约 20 分钟

## Slide 3
大模型的成功与缺失的一环
LLM
大规模语言模型
GPT-4o、Gemini、LLaMA
文本生成、代码合成
多步推理、工具使用
自然语言交互界面
VLM
视觉语言模型
Qwen2.5-VL、InternVL
"看懂"图像与视频
Whisper"听懂"音频
多模态推理能力
RF
射频信号缺席
无线通信物理层信号
尚未被大模型原生支持
现有方法：
任务特定 + 领域专用模型
缺少统一框架
RF-GPT Presentation
03 / 15
Notes: • Key point: LLM 在文本领域取得了巨大成功，VLM 扩展到了视觉，Whisper 扩展到了音频
• Problem: 但无线通信的物理层信号——RF——还没有被任何主流大模型支持
• Question: 有人可能会问，那传统的 RF 机器学习方法不行吗？

## Slide 4
传统射频智能的困境
01
任务特定模型
每种RF任务各自独立架构、独立数据集、独立训练
调制识别、信道估计、波束选择各需不同模型
跨任务复用几乎为零，重复建设严重
代码复用率低，维护成本高
02
数据标注昂贵
RF数据集需专家标注 + 专用硬件 + 长时间采集
真实环境类别高度不平衡
罕见干扰模式几乎无法采集
大规模监督学习难以实现
03
缺乏泛化能力
一种SNR/信道条件下训练，换环境就性能骤降
硬件差异、信道变化直接影响模型准确率
实际部署需反复重新训练
换场景即失效，鲁棒性差
04
缺乏交互界面
传统RF模型只输出标签或数值
无法解释"为什么"
无法回答后续问题
人机交互体验差
RF-GPT Presentation
04 / 15
Notes: • Four problems: 这四重困境概括了传统方法的根本问题
• Emphasize: 尤其"每任务一个模型"和"没有交互界面"这两点，是促使这篇工作诞生的核心驱动力
• Transition: RF-GPT 就是为了解决这些问题提出的

## Slide 5
RF-GPT 核心架构
RF 编码器
IQ 信号 → 频谱图
↓
视觉编码器 (ViT)
→ RF Tokens (1369个)
RF 适配器
线性投影层
d → dLM 维度映射
类似 LLaVA 投影模块
Decoder-only LLM
RF Tokens 作为前缀
+ 文本指令
→ RF-grounded 文本输出
Qwen2.5-VL (3B / 7B)
关键洞察
RF信号 → 频谱图(图像) → 复用VLM视觉编码能力 → 轻量适配器注入LLM
类比理解
就像医生看心电图（将心脏电信号转为二维图）来诊断病情，RF-GPT 将无线电波转为
频谱图来"诊断"无线环境。传统方法好比每个病都要重新学一套诊断工具。
RF-GPT Presentation
05 / 15
Notes: • Walk through: 从 IQ 信号到频谱图，视觉编码器提取特征，线性投影到 LLM 空间，最后语言模型输出
• Analogy: 医生看心电图这个类比可以帮助非 RF 专业的听众理解
• Key insight: 核心创新点在于"复用"——不重新训练视觉编码器，而是用现成的 VLM 底座

## Slide 6
为什么选频谱图而非原始IQ？
1
计算可行性
IQ采样率过高，直接输入Transformer计算不可行
2
天然时频表示
调制方式、带宽、重叠呈现为几何特征
3
复用预训练能力
视觉编码器可提取频谱图的通用语义结构
局限性
丢失绝对相位信息；本文感知任务不依赖相位
六种无线技术频谱图
5G NR
LTE
UMTS
WLAN
DVB-S2
Bluetooth
STFT变换 → 512×512像素 → 1369个RF token
RF-GPT Presentation
06 / 15
Notes: • Three reasons: 计算可行、天然时频表示、复用预训练
• Note limitation: 丢失相位信息——但本文的感知任务不依赖相位
• Show gallery: 这六种技术各有不同的频谱图特征

## Slide 7
合成数据：六种无线技术
5G NR
蜂窝通信 · 子载波间隔
资源块分配 · SSB模式
CSI-RS / SRS / PDCCH
LTE
4G 蜂窝 · 带宽配置
帧结构 · 参考信号
物理层完整实现
UMTS
3G 蜂窝 · 码分多址
WCDMA 配置
3GPP 标准符合
WLAN
802.11ax / 802.11be
OFDMA 资源单元
MU-MIMO 配置
DVB-S2
卫星通信
调制编码方案配置
DVB-S2X 标准
Bluetooth
短距离通信
跳频模式
BR/EDR 与 LE
~12,000
RF 场景数
~625,000
指令-答案对
0
人工标注
RF-GPT Presentation
07 / 15
Notes: • Emphasize: 关键数字——12K 场景、625K 指令对、零人工标注
• Why synthetic: 真实数据太贵、太不平衡、标注太难
• Transition: 有了数据，怎么变成训练用的指令？

## Slide 8
自动化标注与指令合成管线
波形生成
MATLAB Toolbox
6种无线技术
标准符合验证
确定性标注
元数据提取
SNR / 带宽 / 调制
完美 ground truth
结构化描述
5个信息层级
摘要 / 视觉 / 上下文
密集技术描述
LLM 指令合成
GPT-OSS-120B
多样化 QA 对
计数/分类/重叠/JSON
5 个信息层级
摘要
场景级高层描述
"5G NR下行链路…"
全局视觉
SSB / CSI-RS / 占用
全局上下文
带宽 / SCS / 时长
信号视觉
SNR / 时频占用
信号上下文
DM-RS / PTRS 等
* 本文主要使用摘要、全局视觉、信号视觉三个层级；细粒度信号上下文（DM-RS/PTRS/CORESET）留待未来工作
RF-GPT Presentation
08 / 15
Notes: • Pipeline walkthrough: 波形生成 → 元数据 → 描述 → 指令对
• 5 levels: 注意他们设计了 5 个信息层级，当前只用了前 3 个
• Key point: 整个流程不需要人工介入

## Slide 9
通用VLM毫无RF先验
Qwen2.5-VL-7B（通用VLM）
"这个频谱图显示了多种射频信号。中央区域有几条突出的
垂直线…可能是业余电台或雷达系统的窄带传输…右侧有
较弱的弥散线条…"
→ 输出笼统、无RF具体信息
vs
RF-GPT-7B
"该频谱图为5G NR下行链路，FR2频段。SSB采用Case D
传输模式，PDCCH活跃。未检测到CSI-RS。数据载荷占用
一个连续的PRB块，占用的带宽中等…"
→ 准确的RF-grounded回答
五大基准任务概览
1
WBMC
宽带调制分类（Easy/Medium/Hard）
2
WBOD
宽带重叠检测（时域/频域）
3
WTR
无线技术识别（6种技术）
4
WNUC
WLAN用户数估计
5
NRIE
5G NR信息提取
通用VLM表现
全部接近随机猜测（<10%）
RF-GPT Presentation
09 / 15
Notes: • Comparison read: 直接读这两个回答——左边 Qwen 的回答多么笼统，右边 RF-GPT 多么精确
• Key finding: 通用 VLM 在 RF 任务上≈随机猜测
• Five benchmarks: 然后进入正式评测

## Slide 10
调制分类与重叠检测结果
WBMC — 宽带调制分类
任务
通用VLM
RF-GPT-7B
Easy（识别调制族）
7.0%
82.4%
Medium（精确调制类）
5.3%
74.2%
Hard（全列表识别）
3.0%
47.8%
RF-GPT识别信号数量准确率 ≈ 98%，通用VLM几乎全部失败
WBOD — 宽带重叠检测
任务
通用VLM
RF-GPT-7B
Easy（全局重叠类别）
~25%
91.5%
Medium（成对重叠类别）
~30%
87.6%
Hard（重叠程度量化）
~12%
71.7%
通用VLM倾向于预测"无重叠"造成偏低分数
RF-GPT 在两大基准上全面超越通用 VLM，且在信号数量识别上近乎完美
RF-GPT Presentation
10 / 15
Notes: • Read the numbers: 通用 VLM 个位数，RF-GPT 70-90%
• Emphasize: 尤其是信号数量识别 98% vs <5%，说明 RF grounding 确实学到了时频结构

## Slide 11
技术识别 / 用户计数 / NR信息提取
WTR
无线技术识别
99.64%
6种技术 + 上下行
5G NR / LTE / UMTS
WLAN / DVB-S2 / Bluetooth
混淆矩阵近乎完美对角
各类别间几乎无混淆
通用VLM: 仅 ~5% 准确率
（严重偏向 LTE DL 预测）
WNUC
WLAN用户数估计
70.17%
11be 优于 11ax
11ax 使用 MU-MIMO
用户视觉重叠严重
Easy: 88.1% (11be)
Hard: 74.3% (11be)
通用VLM: 仅 ~23%
（依赖简单启发式）
NRIE
5G NR信息提取
关键指标
SCS 识别
99.1%
SSB 模式识别
98.2%
UE 计数
69.1%
CSI-RS 计数
57.2%
SRS 计数
59.2%
通用VLM: 平均 ~20%
RF-GPT Presentation
11 / 15
Notes: • WTR: 99.64%——几乎完美
• WNUC: 11be 优于 11ax 的原因很有意思——MU-MIMO 造成视觉重叠
• NRIE: SCS 和 SSB 接近完美，计数类任务还有提升空间

## Slide 12
消融实验要点
鲁棒性分析
对常见RF损伤的抵抗力
测试 4 种损伤类型
CFO（载波频偏）
几乎无影响
PA（功放非线性）
微降
TDL（多径信道）
中等下降
IQ 不平衡
最严重 (-6pp)
IQ不平衡产生镜像频率成分，直接
干扰视觉结构计数能力
vs CNN/Transformer
与非LLM基线的对比
RF-GPT-7B (3 epoch)
76.96% NRIE
ViT-H (30 epoch)
76.39%
ViT-B (30 epoch)
72.34%
EfficientNet (30 epoch)
70.85%
RF-GPT-7B 仅用 3 epoch 即超越
ViT-H 30 epoch，数据效率极高
分辨率影响
频谱图分辨率实验
224 × 224
72.9%
384 × 384
78.7%
512 × 512（选用）
82.4%
+9.5 pp
更高分辨率保留更多判别性时频细节
但 token 数增加，推理成本更高
RF-GPT Presentation
12 / 15
Notes: • Robustness: IQ 不平衡最有破坏性——它产生镜像频率
• vs CNN/Transformer: RF-GPT 3 epoch 超越 ViT-H 30 epoch——数据效率是亮点
• Resolution: 512 最佳但有成本权衡

## Slide 13
与相关工作对比
RF 基础模型
WFM
通用RF表征 + 任务特定头
LWM
信道建模基础模型
WirelessGPT
多任务学习框架
每任务仍需单独微调或输出头
Telecom LLMs
TelecomGPT
告警、KPI、日志、配置表
LLM4Telecom 系列
OSS/BSS 数据、网络管理
文本中心，无法处理物理层RF信号
与RF-GPT形成互补
VLA 模型的启示
RT-2 / PaLM-E
将VLM扩展到机器人控制
核心理念一致：
预训练VLM + 轻量适配器
注入新模态（动作/RF）
RF-GPT 借鉴了 VLA 范式
RF-GPT 的突破
首个通过语言指令统一多种 RF 任务的模型，无需修改架构，只需改变 prompt
对比总结
方法
RF感知
语言交互
统一架构
多任务
传统RF模型
✓
✗
✗
✗
RF-GPT
✓
✓
✓
✓
RF-GPT Presentation
13 / 15
Notes: • RF foundation models: 都需要任务特定输出头
• Telecom LLMs: 文本中心，看不到物理层
• VLA parallels: 思想一脉相承——VLM + 适配器 + 新模态
• Table: RF-GPT 是唯一同时具备 RF感知 + 语言交互 + 统一架构 + 多任务的方案

## Slide 14
总结与展望
三大贡献
1
RFLM 概念
提出射频语言模型概念
RF-GPT 首次实现：
频谱图 + VLM → RFLM
2
合成数据管线
6种技术 × 自动化标注
12K场景 / 625K指令
零人工标注
3
全面超越
多任务统一架构
全面超越通用VLM
数据效率超CNN/Transformer
当前局限
纯合成数据，未在真实空口验证
仅单输入频谱图，不支持MIMO/ISAC
细粒度NR特征（PTRS/CORESET）尚未覆盖
未来方向
真实空口数据 + 合成预训练联合训练
多天线MIMO频谱图、ISAC通感一体化
O-RAN集成 → 6G AI-native网络RF推理引擎
RF-GPT Presentation
14 / 15
Notes: • Contributions: 三个核心贡献概括
• Limitations: 坦诚地说——合成数据、单输入、粗粒度
• Future: 真实数据、MIMO、6G 集成

## Slide 15
?
Thank You
Q & A
RF-GPT: Teaching AI to See the Wireless World
Hang Zou et al. | arXiv:2602.14833 | 2026
github.com / arXiv:2602.14833
Notes: • Open floor: 欢迎提问
• Paper reference: 论文在 arXiv 上可查